ПАМЯТКА о действиях населения при авариях на объектах с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)

Для оповещения населения, проживающего в зоне возможного химического заражения, связанной с выбросом АХОВ, используется единый сигнал — «Внимание всем!», подаваемый на объекте, где произошел выброс, путем коротких звонков, сирен, других характерных звуков тревоги, через громкоговорители.

Услышав звук сирен, других характерных звуков тревоги с объекта включить радиоточки, телевизоры и радиоприемники, получив информацию об аварии от соседей, с объекта из других источников или почувствовав запах ХЛОРА, АММИАКА:

- Действовать согласно инструкции передаваемого речевого сообщения!

- Находящимся на улице и в транспорте

- Принять меры по элементарной защите органов дыхания – закрыть нос и рот ватными или меховыми частями одежды, смоченными водой (при отсутствии воды – мочой) и кожи – застегнуться на все пуговицы, молнии, обвязать шею шарфом, одеть перчатки или спрятать руки в рукава!

- Двигаться перпендикулярно направлению ветра – облако ядовитых газов всегда вытянуто, и вы пройдете его поперёк, к его ближайшему краю.

- При перемещении по улицам избегать закрытых дворов, тупиков, узких улиц – двигаться по наиболее открытой местности.

- При невозможности покинуть зараженную местность укрыться в жилых и производственных зданиях, учитывая распределение АХОВ по этажам зданий!

- Находящимся в помещении

- В многоэтажных зданиях – занять помещения, в соответствии с распределением АХОВ по этажам.

- Отключить принудительную вентиляцию.

- Не пользоваться открытым огнем – пары АХОВ могут образовывать взрывоопасные смеси.

- Провести герметизацию внутренних помещений:

-        закрыть входные двери, окна (в первую очередь – с наветренной стороны);

-        заклеить (закрыть задвижки) вентиляционные отверстия плотным материалом или бумагой;

-        двери уплотнить влажными материалами (мокрой простыней, одеялом и т.п.);

-        неплотности оконных проемов заклеить изнутри липкой лентой (пластырем, бумагой) или уплотнить подручными материалами (поролоном, мягким шнуром и т.п.).

- Принять меры по защите органов дыхания и глаз

-        закрыть нос и рот ватно-марлевой повязкой (свернутой в несколько слоев тканью), смоченной слабым кислым раствором (на 1 стакан воды 2 столовые ложки столового уксуса (6%), если АХОВ - аммиак.) или щелочным (1 столовую ложку порошка пищевой соды на 1 литр воды, если АХОВ - хлор);

-        надеть противопыльные (защитные, для бассейна) очки различного устройства.

- Следить за информацией, которую будут периодически передавать по ходу ликвидации последствий аварии по средствам массовой информации!